strona 24

Wstęp										  2

Przeznaczenie Kotła								  3

Budowa Kotła									  4

Schemat Kotła									  5

Dane techniczne Kotła								  6

Eksploatacja Kotła w trybie automatycznym						  7

Schemat funkcji automatyki Kotła z zaworem czterodrogowym				  8

Automatyka kotła - Panel operatorski							  9

Obsługa Panela Operatorskiego							10

Automatyka kotła – Moduł Wykonawczy						13

Pełne Menu na Panelu Operatorskim							14

Nastawy Kotła									15

Hasło Serwisowe Kotła i Praca palnika							16

Zanim wezwiesz Serwis								17

Pomieszczenie zainstalowania Kotła							18

Warunki Bhp									19

Warunki gwarancji									20

Karta gwarancyjna									21

Kupon reklamacyjny								22

Schemat funkcji automatyki Kotła z zaworem trzydrogowym 				23

Układ instalacji – 2 pompy								24

strona  1

Szanowni Państwo, miło nam zaliczyć Państwa do grona naszych klientów. Dziękujemy za zakup naszego wyrobu.

Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz stosowanie się do wskazówek w niej zawartych pozwoli na bezpieczną, prawidłową i długookresową eksploatację kotłów c.o. typu FUWI na Brykiet. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich użytkowania. Nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta kotła c.o. od wszelkich zobowiązań i gwarancji.

Kotły centralnego ogrzewania typu FUWI na Brykiet są stalowymi kotłami wodnymi, niskotemperaturowymi. Typoszereg Kotłów centralnego ogrzewania FUWI na Brykiet, odpowiada warunkom określonym w normie PN–EN 303–5:2002, jednocześnie automatyka wykonana i przebadana zgodnie z PN-EN 60730-2-1:2002.

Kotły c.o. FUWI na Brykiet nie podlegają rejestracji i odbiorowi przez Okręgowe Urzędy Dozoru Technicznego.

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji mogą być zmienione w wyniku ciągłego rozwoju produktu, bez powiadomienia.

Użyte w instrukcji oznaczenia:

Znak ostrzega, że urządzenie należy obsługiwać z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Znak użyty w tekście instrukcji oznacza bardzo istotne informacje mające zwrócić uwagę na zagrożenia mogące wystąpić podczas obsługi i pracy kotła.

Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem mogą nagrzewać się do wysokich temperatur, co może grozić poparzeniem.

Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem jest narażone na dostęp do ognia i żaru, zachowaj szczególną ostrożność aby nie doszło do pożaru.

Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem jest zagrożone przez pracę metalowych elementów (ślimak, koła zębate). Wkładanie rąk w pobliże tych elementów grozi kalectwem i uszkodzeniem ręki.

Znak zakazu, wykonywania niektórych czynności w określonych warunkach i sytuacjach.

Kocioł c.o. FUWI na Brykiet jest urządzeniem grzewczym posiadającym najnowszy automatyczny system podawania paliwa stałego typu – Brykiet oraz jako opcja automatyczne rozpalanie.

Integralną częścią niniejszej instrukcji jest instrukcja producenta automatyki z którą koniecznie należy zapoznać się przed uruchomieniem Kotła c.o. FUWI na Brykiet.

strona  2

# Schemat Funkcji Automatyki Kotła FUWI na Brykiet z zaworem Trzydrogowym

strona 23

# KUPON  REKLAMACYJNY  NR ……….….

Kocioł c.o. FUWI na Brykiet

Nr fabryczny: ……………………………….………………...…

Data produkcji: …………………………………………

Stwierdzono następujące wady:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reklamujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………

………………………………

podpis użytkownika

Stalowe wodne, niskotemperaturowe Kotły Grzewcze FUWI na Brykiet z automatycznym układem podawania i rozpalania paliwa stałego – Brykiet, są urządzeniami przeznaczonymi do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego (domki jedno i wielorodzinne, pawilony handlowe, pomieszczenia gospodarcze i inne budowle).

Charakterystyczną cechą Kotłów Grzewczych FUWI na Brykiet jest najnowsza automatyczna technologia podawania i rozpalania paliwa stałego - Brykiet, mianowicie:

Brykiet Agro, siano - słoma (Ø 6mm – Ø 70mm)

Regulator pracy kotła steruje nie tylko kotłem ale również systemem centralnego ogrzewania w trybie pogodowym oraz ciepłej wody użytkowej. także możliwość podłączenia pomp obiegowych i ich sterowanie oraz możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody.

Urządzenie posiada funkcję priorytetu ciepłej wody użytkowej, co oznacza, iż kocioł podczas ogrzewania c.o., otrzymuje sygnał ze zbiornika wody użytkowej przez czujkę temperatury o obniżeniu się temperatury wody. Wyłącza się wtedy pompa zasilająca c.o., a włącza pompa zasilająca zbiornik ciepłej wody użytkowej. Po osiągnięciu zadanej temperatury wody w zbiorniku, automatyka wyłącza pompę ciepłej wody i przechodzi w cykl pracy centralnego ogrzewania. Należy dodać, iż w okresie letnim istnieje możliwość ogrzewania tylko ciepłej wody użytkowej, bez cyklu pracy centralnego ogrzewania.

Najwyższa temperatura w Kotle nie może przekraczać 95 C.

Kotły mogą być stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody (pompy obiegowe) i ciśnieniu roboczym 2 Bar. Zabezpieczone musi być zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczących zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Może również współpracować z układami zamkniętymi PN-99/B-02414, pod warunkiem dodatkowego wyposażenia w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła lub przez zastosowanie rozdzielenia obiegów przez wymiennik płytowy. Zamontowanie kotła niezgodnie z w/w zasadami powoduje utratę gwarancji.

Ze względu na wysoką sprawność kotła i niską temperaturę spalin, komin należy zabezpieczyć wkładem kominowym z blachy nierdzewnej lub wkładem ceramicznym o średnicy nie mniejszej jak średnica czopucha podana w tabeli strona 6.

strona  3

Wprowadzając na rynek niniejsze urządzenie grzewcze typu Kocioł c.o. FUWI na Brykiet, proponujemy Państwu najnowszą technologię w podawaniu paliwa stałego, rozpalaniu go oraz wymianie ciepła między spalinami a wodą w kotle.

Urządzenie niniejsze powinien instalować wykwalifikowany personel, zgodnie z normami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami państwowymi i lokalnymi. Ponadto należy przestrzegać podanych w niniejszej instrukcji przepisów dotyczących bezpieczeństwa, instalowania, użytkowania i konserwacji.

Kocioł c.o. FUWI na Brykiet jest urządzeniem o konstrukcji stalowej w kształcie prostopadłościanu, wyposażonym w palnik rynnowy, automatykę oraz zbiornik na paliwo stałe typu Brykiet i Pelet z podajnikiem ślimakowym, zasilającym automatycznie palnik w taką ilość paliwa stałego jaka jest niezbędna do uzyskania temperatury kotła zaprogramowanej przez użytkownika na panelu sterowniczym. Elektronika na bazie mikroprocesora polskiego producenta, sprawia że nasz wyrób posiada pełną opcję sterowania kotłem.

Część sterownicza (automatyka) kotła jest integralną częścią kotła i z jej instrukcją należy się dokładnie zapoznać.

Blok wodny wykonany jest z blach stalowych (o grubości 4mm do 6mm) oraz rur bezszwowych. Izolacja kotła wykonana jest z wełny mineralnej, która obłożona jest blachą zewnętrzną (obudowa). W tylnej części bloku wodnego znajduje się wymiennik ciepła w układzie poziomych płomieniówek, a w przedniej części bloku wodnego znajduje się komora spalania w której zamontowany jest palnik rynnowy wykonany ze stali żaroodpornej i chromoniklowej z otworami na powietrze. Palnik wyposażony jest w regulowaną dmuchawę powietrza oraz opcjonalnie w zapalarkę elektryczną do automatycznego rozpalania Brykietu. Paliwo podawane jest za pomocą podajnika ślimakowego na którym wbudowane jest zabezpieczenie wodne odcinające paliwo znajdujące się w zbiorniku przed ogniem z palnika znajdującego się w kotle. Poniżej komory spalania znajduje się komora popielnika do której po spaleniu Brykietu zostaje odprowadzony popiół.

Bezpieczeństwo eksploatacji Kotłów c. o. FUWI na Brykiet zapewnione jest przez kilkustopniowy system zabezpieczeń, polegający na zabezpieczeniu przed cofnięciem płomienia do zasobnika paliwa (czujnik podajnika i zawór termostatyczny BVTS), zabezpieczeniu przed przegrzaniem kotła (wyłącznik termiczny), regulator temperatury kotła (czujnik temperatury), regulator temperatury wody użytkowej (czujnik temperatury c.w.u.), regulator pracy palnika (czujnik temperatury spalin). Wyłącznik krańcowy (zabezpieczenie szczelnego zamknięcia zbiornika z paliwem)

UWAGA!

Klapa zbiornika podczas pracy kotła musi być szczelnie zamknięta.

strona  4

KARTA GWARANCYJNA NR .……/ 201…

Kocioł c.o.

FUWI na Brykiet

ul. Grochowska 5 b

82-300 Elbląg

tel. 0048 55 232 65 38

fax. 0048 55 236 16 00

Moc kotła: 23 kW, 50 kW, 80 kW, 100 kW,  270 kW, 380 kW, 480 kW, 600 kW,

Data  produkcji:	 ……… / …… / 201…

Data  sprzedaży:	……… / ……  / 201…

Numer  fabryczny:	 …………………….

…………………………………	............……………………

pieczęć i podpis osoby sprzedającej		pieczęć i podpis producenta

Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży i trwa odpowiednio 36 i 12 miesięcy.

Gwarancja udzielana jest na:

- blok wodny kotła – 36 miesięcy;

- trwałość i sprawne działanie urządzeń i elementów: mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych kotła – 12 miesięcy.

Gwarancję na sprawne działanie kotła potwierdza sprzedawca pieczątką, datą sprzedaży oraz podpisem, a także poprawnie wypełnionym, podpisanym i odesłanym do Producenta raportem z pierwszego uruchomienia kotła.

Producent zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia kotła do naprawy przez Nabywcę.

Nabywca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji dopiero, gdy Producent nie usunie zobowiązań wynikających z gwarancji.

Jedynym dokumentem uprawniającym nabywcę do wykonania naprawy gwarancyjnej bezpłatnie jest karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna nie jest ważna bez pieczęci, daty i podpisu osoby sprzedającej  oraz bez pieczęci, daty i podpisu Producenta. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej, duplikaty będą wydawane – Odpłatnie.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku montażu i stosowania zabezpieczeń niezgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami lokalnymi i państwowymi PN-91/B-02413, PN-99/B-02414.

Reklamacje należy zgłaszać na adres Producenta, przesyłając wypełniony kupon reklamacyjny, podstemplowany przez punkt sprzedaży, znajdujący się w instrukcji obsługi.  Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona koszty związane z przybyciem przedstawiciela producenta pokrywa reklamujący.

Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne Kotła powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta.

Montaż i uruchomienie Kotła powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie.

UWAGA!

Klapa zbiornika podczas pracy kotła musi być szczelnie zamknięta.

strona  20

# Schemat  Kotła  FUWI na Brykiet

strona  5

# Dane Techniczne Kotła

strona  6

- Kocioł musi być umieszczony zgodnie z normami bezpieczeństwa przeciw pożarowego, dotyczącymi źródeł ciepła na paliwa stałe montowanych w pomieszczeniach PN-87/B-02411.

- Zabrania się magazynowania materiałów łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym znajduje się Kocioł, Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi

- Zabrania się montowania jakichkolwiek zaworów na rurach powrotnych z sieci centralnego ogrzewania.

- Gniazdo, do którego podłączona jest aparatura sterująco - zasilająca, musi posiadać uziemienie.

- Instalacja centralnego ogrzewania musi być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym systemu otwartego zgodnie z PN – 91/B-02413. Kocioł może również współpracować z układami zamkniętymi, ale pod warunkiem dodatkowego wyposażenia w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła lub przez zastosowanie rozdzielenia obiegów przez wymiennik płytowy  PN-99/B-02414.

- Zatrzymanie kotła po sezonie grzewczym, polega na wciśnięciu przycisku wyłącz i kocioł oraz sterowane przez niego urządzenia są wyłączane z pracy. Po wystygnięciu paleniska można przystąpić do oczyszczania kotła.

- Całkowite wyłączenie kotła pod względem elektrycznym, polega na wyciągnięciu wtyczki zasilającej kocioł z gniazdka.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie czynnika grzewczego w instalacji grzewczej w czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ w ten sposób można spowodować uszkodzenie lub pęknięcie bloku wodnego.

UWAGA!

Klapa zbiornika podczas pracy kotła musi być szczelnie zamknięta.

strona  19

Pomieszczenie w którym zostanie zainstalowane urządzenie FUWI na Brykiet, musi służyć wyłącznie do tego celu, zawsze powinno być zgodne z normami technicznymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz mieć doprowadzone stosowne otwory wentylacyjne i nawiewne powietrza

Kotłownie na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".

Pomieszczenia kotłowni zgodnie z powyższą normą powinny być spełniać między innymi następujące wymagania:

      - Kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń,

      - Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne, zalecane jest również oświetlenie naturalne,

      - Odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji.

      - Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2m w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),

      - Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykanego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0m nad poziomem podłogi.

      - Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14cm x 14cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.

      - Skład paliwa powinien znajdować się w pobliżu pomieszczenia kotłowni najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy

Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0m

Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania

Kanały dymowe i kominy nieodpowiedniego typu lub wymiarów (patrz: Tabela str. 6) mogą powodować problemy kondensacji, negatywnie wpływać na parametry spalania.

strona  18

Kocioł centralnego ogrzewania FUWI na Brykiet po załadowaniu zbiornika paliwem – Brykiet i ustawieniu temperatury kotła na panelu sterowniczym, gotów jest do samodzielnej pracy. Sam pobiera paliwo – Brykiet ze zbiornika i dozuje na palnik, natomiast standardowe rozpalenie następuje ręcznie (automatyczne rozpalanie – opcja), a następnie według potrzeb (osiągnięcia lub utrzymania zadanej temperatury) dozuje na palnik kolejne porcje paliwa stałego ze zbiornika.

Do Państwa należy ręczne załadowanie zbiornika paliwem Brykiet, Pelet i okresowe wyczyszczenie z powstałych podczas pracy pyłów na palniku.

Automatyczny proces spalania Brykietu, Peletu oraz stan paleniska kontrolowany jest przez automatykę kotła, jednocześnie palnik wyposażony jest w regulowaną dmuchawę powietrza oraz jako opcja zapalarkę elektryczną do automatycznego rozpalania Brykietu, Peletu.

Eksploatacja Kotła, wersja Standard:

Podczas eksploatacji kotła należy pamiętać o czyszczeniu płomieniówek, palnika i komory spalania wraz z komorą popielnika, znajdującymi się w dolnej części kotła, co najmniej raz w tygodniu i przy każdorazowym napełnianiu zbiornika kotła paliwem. Czyszczenie odbywa się poprzez usunięcie zalegającego tam popiołu oraz wyczyszczenie ich przy pomocy gracki zgarniającej. Poniżej komory spalania znajduje się komora popielnika do której po spaleniu paliwa stałego zostaje odprowadzony popiół. Komorę popielnika należy okresowo opróżniać z zalegającego tam pyłu i popiołu przy pomocy gracki zgarniającej oraz łopatki.

Wykonując jakiekolwiek prace w zakresie czyszczenia: palnika, popielnika oraz płomieniówek, pamiętaj aby upewnić się, że nie ma dostępu do otwartego ognia.

strona  7

# Schemat Funkcji automatyki Kotła FUWI na Biomase z zaworem Czterodrogowym

strona  8

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.

Zanim Państwo wezwiecie na pomoc serwis prosimy zapoznać się z poniższymi, najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem gorszej jakości Brykietu.

| Objawy zakłócenia pracy koTŁA | Sposoby ich usunięcia |
| --- | --- |
| Zablokowanie podajnika | Sprawdź połączenie elektryczne pomiędzy kotłem a podajnikiem. Sprawdź, czy paliwo nie zalega w zsypie – w razie zalegania wyczyść. |
| Migający panel wyświetlacza: |
| „Brak ognia lub opału” | Należy sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się paliwo, ponieważ mogło dojść do zablokowania podajnika. W tym przypadku należy postąpić według instrukcji – Zablokowania podajnika. |
| „Nastąpiło przegrzanie podajnika”, czyli doszło do zanieczyszczenia kotła | Przy pomocy okrągłej szczotki drucianej (wycior) przeczyścić wnętrze płomieniówek. Czyścimy także dolną komorę kotła (palenisko) oraz komorę popielnika. Sprawdzić należy również ciąg kominowy. |

strona  17

Tryb serwisowy dostępny jest tylko przy sterowniku w stanie „OFF” oraz poprzez znajomość hasła serwisowego. Po wprowadzeniu hasła, uzyskuje się dostęp do odpowiednich ustawień. Hasło serwisowe jest sumą temperatury zadanej kotła w trybie ręcznym oraz liczby 77.

Przykład:

Hasło: Temperatura zadana kotła w trybie ręcznym + 77

Temperatura zadana kotła w trybie ręcznym = 600 C

Hasło: 60+77 = 137

Opis funkcji.

# Minimalna temperatura pracy pomp

| Minimalna temperatura pracy pomp 500C | Parametr decydujący o minimalnej temperaturze kotła, przy której mogą zostać uruchomione pompy obiegowe |
| --- | --- |

Praca Palnika Kotła FUWI na Brykiet

Regulator w sposób ciągły dobiera moc palnika w zależności od zapotrzebowania na energię. Wyliczona moc wskazywana jest w menu palnik

Manu PALNIK – należy wybrać odpowiedni rodzaj paliwa:

Strona  16

Automatyka Kotła jest urządzeniem dwumodułowym (standardowo), składającym się z następujących elementów:

- Panel operatorski, zamontowany w przedniej części kotła jest to widoczna dla użytkownika część urządzenia wraz z klawiaturą oraz wyświetlaczem alfanumerycznym.

- Moduł wykonawczy, zamontowany jest na szynie DIN oraz zabudowany rozdzielnicą w przedniej części kotła, podłączone są do niego wszystkie czujniki oraz panel operatorski.

Do modułu wykonawczego należy podłączyć niezbędne do pracy kotła czujniki oraz elementy wykonawcze – standardowe oraz opcjonalne (patrz. Strona 10):

Tzew	– czujnik temperatury zewnętrznej,

Tco	– czujnik temperatury czynnika grzewczego za mieszaczem,

Tk	– czujnik temperatury czynnika grzewczego na wyjściu z kotła,

Tcwu	– czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej,

Tpow	– czujnik temperatury czynnika grzewczego powracającego do kotła,

Tpod	– czujnik temperatury podajnika,

Tspal	- czujnik temperatury spalin,

strona  9

M0	– siłownik mieszacza - M0 - zamykanie,

M1	– siłownik mieszacza – M1 - otwieranie,

CW	– pompa ciepłej wody użytkowej,

CO	– pompa centralnego ogrzewania,

ZAP	– zapalarka

W1	– wyjście zasilające sondę lambda 230 ~V,

DM	–dmuchawa.

ZTK	– zabezpieczenie termiczne kotła,

POD	– podajnik.

Schemat połączenia  modułu patrz strona 16.

- Sterowanie zaworem mieszającym czterodrogowym lub trzydrogowym (Opcja), regulator steruje zaworem mieszającym czterodrogowym, regulacja polega na utrzymywaniu zadanej temperatury czynnika grzewczego w obiegu c.o.. Regulator ma za zadanie również ochronę kotła przed zbyt niską temperaturą czynnika grzewczego powracającego z obiegu.

- Regulator Pokojowy, Automatyka kotła może współpracować z dowolnym regulatorem pokojowym o stykach zwartych.

Przed podłączeniem regulatora

wyciągnąć zworkę z pinów

Reg.pok na module wykonawczym

Regulator powinien być montowany w miejscu odpowiednim pod względem temperatury w mieszkaniu, na wysokości około 1,5 – 2m.

Nie należy montować regulatora w pobliżu źródeł ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych lub miejscach narażonych na przeciągi gdyż może to wpłynąć niekorzystnie na pracę systemu.

strona 10

Bardzo istotnymi elementami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem Kotła c.o. FUWI na Brykiet, są odpowiednie nastawy na automatyce kotła (Panel Operatorski) w podmenu Palnik:

- Podawanie:

Bardzo ważną czynnością pracy kotła jest podawanie paliwa. My mamy ustawić tylko czas podawania paliwa. Wykonujemy go według tabelki Nr 1 (patrz poniżej strona 15), lecz indywidualnie może być ona zmieniana, zależne jest to od kaloryczności i kształtu użytkowanego paliwa oraz od zapotrzebowania energetycznego ogrzewanego obiektu.

- Dmuchawa:

Pod tym hasłem znajduje się drugi bardzo ważny czynnik prawidłowej pracy kotła. Od niego zależy maksymalne wykorzystanie energii paliwa oraz prawidłowe ekologiczne spalanie.

Nastawy mocy dmuchawy w Kotle c.o. FUWI na Brykiet są oczywiście indywidualne i zależne od wielu czynników zewnętrznych, wpływających głównie na ciąg kominowy. Regulację należy wykonać indywidualnie dla każdego kotła zaczynając od nastawy wentylatora na 30 (zwiększając lub zmniejszając). Czynność tą należy wykonać przy temperaturze kotła minimum 600 – 700 , wtedy jest prawidłowa.

Tabelka Nr 1

- Automatyka kotła wyposażona jest w funkcję modulacji mocy Palnika,  funkcja niniejsza zostaje uruchomiana w momencie osiągnięcia przez kocioł temperatury zadanej przez użytkownika (np. 60º) i zaczyna zmniejszać moc palnika (modulując równolegle parametry wentylatora i podawania paliwa). Funkcja modulacji będzie zmniejszać moc palnika do momentu uzyskania temperatury o 5º wyższej i po osiągnięciu tej temperatury kocioł zamyka podawanie paliwa i wypala paliwo pozostałe na palniku oraz automatycznie wyłącza się lub zacznie zwiększać moc palnika w przypadku spadku temperatury. W związku z koniecznością wypalenia paliwa do końca i oczyszczenia paleniska kocioł powinien okresowo wyłączać się

strona 15

Pełne Menu dostępne na Panelu Operatorski

Strona 14

Nastawy temperatury kotła ustawiane są indywidualnie w zależności od kubatury obiektu w którym są użytkowane oraz potrzeb ciepła użytkownika.

Automatyka stanowi integralną część Kotła c.o. FUWI na Brykiet przed uruchomienie urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi Regulatora Pracy Kotła „Control M RS 420”

Aby uruchomić lub wyłączyć automatykę Kotła (Panel Operatorski), należy na 3 sekundy wcisnąć niniejszy przycisk (ON / OFF / ESC):

Aby wejść do menu głównego należy wcisnąć przycisk ENTER:

Menu Główne wyświetlane jest na ekranie Panela Operatorskiego.

Menu Główne opisane jest dużymi literami po których poruszamy się w górę lub w dół następującymi przyciskami :

Aby wejść do Podmenu z menu głównego należy wcisnąć przycisk ENTER:

Aby wrócić o poziom wyżej należy wcisnąć przycisk ESC:

Poszczególne Podmenu służy do wyświetlania aktualnego stanu (wartości) danego parametru, aby zmienić wartość danego parametru należy wcisnąć przycisk ENTER:

następnie przyciskami: Zwiększamy lub Zmniejszamy wartość parametru.

Strona 11

Akceptacja zmiany wartości lub statusu danego parametru dokonywana jest za pomocą przycisku ENTER:

Ewentualnie wciśnięcie przycisku ESC: powoduje cofnięcie zmian wartości lub statusu danego parametru.

Pełne Menu dostępne na Panelu Operatorskim przedstawia rysunek na stronie 13

Na ekranie głównym Panela Operatorskiego w okresie czynnej eksploatacji Kotła c.o. FUWI na Biomase, wyświetlany jest:

Aktualny stan procedur

„OFF” – wyłączony (aktywna obsługa stanów alarmowych oraz praca ręczna dmuchawy i podajnika),

OFF – Urządzenie znajduje się w trybie czuwania i jest nadal pod napięciem, w przypadku wystąpienia stanu alarmowego zostaną podjęte odpowiednie procesy zapobiegawcze.

„ON” – włączony (aktywna obsługa wszystkich procedur i modułów automatyki)

ON – Jeżeli regulator nie ma być używany przez dłuższy okres czasu bądź w przypadku przeprowadzania jakichkolwiek prac przy regulatorze należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie poprzez odłączenie od sieci elektrycznej.

Panel Operatorski wyświetla na Ekranie Głównym następujące symbole:

co	– praca pompy obiegowej centralnego ogrzewania,

pod	– praca podajnika paliwa – Pellets, Brykiet,

dm30	– praca dmuchawy, aktualna moc,

cw	– praca pompy obiegowej ciepłej wody użytkowej,

zap	– praca zapalarki elektrycznej.

strona  12

- Moduł wykonawczy, stanowi integralną część Panelu Operatorskiego, zabudowany jest w tylnej jego części. Podłączone są do niego wszystkie czujniki oraz zintegrowany jest z Panelem Operatorskim.

Do powyższego modułu wykonawczego należy podłączyć niezbędne do pracy kotła czujniki oraz elementy wykonawcze – standardowe oraz opcjonalne.

Strona 13

# Text boxes

Spis Treści

Wstęp

Przeznaczenie Kotła

Budowa  Kotła

Warunki Gwarancji

Warunki BHP

Pomieszczenie  Kotłowni

Eksploatacja  Kotła

Zanim wezwiesz serwis

Hasło  Serwisowe

Automatyka  Kotła – Panel Operatorski

Automatyka  Kotła – Moduł Wykonawczy

Obsługa  Panela Operatorskiego

Nastawy  Kotła

Obsługa  Panela  Operatorskiego  Kotła

Obsługa  Panela  Operatorskiego  Kotła